## Slide 1
VHF OFDM无线通信系统仿真
移动通信课程设计
第2组 | 军用车载移动信道 | 2026
1

## Slide 2
系统框图 — 导航总览
点击框图查看各模块详细说明
信源
→ Slide 4
CRC-16
→ Slide 4
卷积编码
→ Slide 5
交织
→ Slide 6
符号调制
→ Slide 7
OFDM调制
→ Slide 8
VHF 车载移动信道
→ Slide 12
同步
→ Slide 13
信道估计
与均衡
→ Slide 13
解调/解交织
/译码
→ Slide 14
BER统计
→ Slide 14
发射端
信道
接收端
2
↩ 返回首页

## Slide 3
系统参数总览
System Parameters Overview
信号带宽 | 1 MHz
载波频率 | 100 MHz
晶振稳定度 | 0.1 ppm
信道模型 | 军用车载移动信道（Military Vehicular Mobile）
车速 | 60 km/h
多径 | 5-path, 时延 [0, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0] μs, 功率 [0, -3, -6, -9, -12] dB
FFT大小 | 512
活跃子载波 | 400
子载波间隔 | 1.95 kHz
CP长度 | 8 samples (8 μs)
符号时长 | 520 μs
调制方式 | QPSK / 16QAM / 64QAM（可切换）
⭐ 关键特性
• 带宽 1 MHz，支持高速数据传输
• 512-FFT OFDM，可抵抗多径干扰
• M-QAM可切换，灵活调整速率
• 军用车载信道，真实环境仿真
🔍 设计说明
• 1 MHz带宽适合VHF频段分配
• 0.1 ppm晶振确保频偏在 10 Hz以内
• CP长度 8 μs > 最大时延 2 μs
• 60 km/h → 多普勒频移≈ 5.56 Hz
• 慢衰落信道（相干时间 >>帧周期）
↩ 返回总览
3

## Slide 4
信源生成与CRC-16编码
均匀随机比特流 + CRC循环冗余校验
信源生成
类型：均匀随机比特流（Uniform Random Bits）
长度：N = 10,000 bits
比特统计：
0 bits
~50%
1 bits
~50%
帧结构：10帧 × (1024 data + 16 CRC) = 10,400 bits
冗余率：16/1024 ≈ 1.56%
CRC-16-CCITT编码
生成多项式 | 0x1021 (CRC-16-CCITT)
初始值 | 0x0000
CRC长度 | 16 bits
数据/帧 | 1024 bits
总帧数 | 10 帧
总输入 | 10,400 bits
帧结构可视化：
Data: 1024 bits
CRC
16 bits
↩ 返回总览
4

## Slide 5
信道编码 — 卷积码（Convolutional Code）
K=7, R=1/2, 生成多项式 [171, 133]₈
编码参数
约束长度 K | 7
码率 R | 1/2
生成多项式 | g₀=171₈, g₁=133₈
g₀二进制 | 1111001
g₁二进制 | 1011011
输入长度 | 10,400 bits (10帧)
输出长度 | 20,800 bits
译码算法 | 维特比（Viterbi）硬判决
笃纹结构示意图（Trellis）
000
001
010
011
100
101
110
111
—— 输入=0 —— 输入=1
K=7，共 2⁶⁻¹ = 64个状态（图为 K=3简化示意）
↩ 返回总览
5

## Slide 6
随机交织（Random Interleaving）
将突发错误转化为随机孤立错误
交织过程可视化
交织前（突发错误）：
突发错误块（~200子载波）
↓ 随机重排 rng(42)
交织后（随机孤立错误）：
原理说明
• 随机置换：
使用 rng(42) 固定种子，确保可重复性
• 全帧置换：
整个帧内跨位置随机交换
• 目的：
频率选择性衰落会导致连续子载波上的突发错误。交织后错误被打散，卷积码可以有效纠正。
关键参数
随机种子 | rng(42) | 可重复性
置换范围 | 全帧交织 | 跨位置
错误转化 | 突发→随机孤立 | 适配卷积码
↩ 返回总览
6

## Slide 7
符号调制 — QPSK / 16QAM / 64QAM
支持三种调制方式可切换
QPSK
I
Q
bits/符号: 2
bits/OFDM符号: 800
4点星座，低 SNR下可靠
16QAM
I
Q
bits/符号: 4
bits/OFDM符号: 1600
16点星座，速率与可靠性平衡
64QAM
I
Q
bits/符号: 6
bits/OFDM符号: 2400
64点星座，高速率，需高 SNR
↩ 返回总览
7

## Slide 8
OFDM子载波分配
512-FFT 频域布局
Frequency Domain (512 bins)
0
56
57
256
257
457
Bins 1 | DC | 0 | 避免DAC LO泄漏（本地振荡器）
Bins 2-56 | 左侧保护带（55） | 0 | 抑制带外发射（sinc旁瓣）
Bins 57-256 | 数据 1-200 | QPSK/QAM | 200活跃子载波
Bin 257 | Nyquist | 0 | 奈奎斯特频率为零，避免混叠
Bins 258-457 | 数据 201-400 | QPSK/QAM | 200活跃子载波
Bins 458-512 | 右侧保护带（55） | 0 | 抑制带外发射（sinc旁瓣）
↩ 返回总览
8

## Slide 9
OFDM调制 — IFFT + CP
512点IFFT转换 + 循环前缀保护
IFFT变换
频域数据 X[k]，k=0..511 → 时域信号 x[n]
512-point IFFT
→ 输出: 512点时域样本
循环前缀（CP）
CP
(8样本)
IFFT Body (512样本)
← 复制尾部8样本到前端
关键参数：
• 总符号长度: 8 + 512 = 520样本
• 符号时长: 520 μs (样率 1 MHz)
• CP = 8 μs > 最大时延 2 μs
• CP消除符号间干扰（ISI）
• 代价: 频谱效率 = 512/520 ≈ 98.5%
CP(8)
IFFT Body (512 = 512 μs)
总长 = 520 μs →
↩ 返回总览
9

## Slide 10
训练序列与导频设计
Training Sequence & Pilot Design
帧结构：
Training
Pilot
Data 1
Data 2
Data 3
...
每个符号均包含 CP 前缀
训练序列（Training）
• 类型：PN序列（伪随机噪声）
• 种子：rng seed = 7
• 用途：
- 时间同步：互相关峰值检测
- 频率同步：相位差分估计频偏
- 自相关特性好，互相关峰值明显
导频序列（Pilot）
• 类型：BPSK已知序列（块型导频）
• 种子：rng seed = 13
• 用途：信道估计（Channel Estimation）
• 覆盖范围：全部 400个活跃子载波
Ĥ_k = Y_k / X_k (X_k = ±1, ZF估计)
↩ 返回总览
10

## Slide 11
OFDM帧结构与符号数量
不同调制方式下的帧组织
调制方式 | 数据符号/帧 | 总符号数 | 帧时长 | 有效数据率
QPSK | 26 | 28 (1T+1P+26D) | 28 × 520 μs = 14.56 ms | 26/28 = 92.9%
16QAM | 13 | 15 (1T+1P+13D) | 15 × 520 μs = 7.8 ms | 13/15 = 86.7%
64QAM | 9 | 11 (1T+1P+9D) | 11 × 520 μs = 5.72 ms | 9/11 = 81.8%
设计说明
• 每帧 = 1 Training + 1 Pilot + N个数据符号
• 训练和导频各占一个 OFDM符号
• 数据符号数取决于 bits/符号与总bits
• 帧时长 << 相干时间 (~0.18 s) → 慢衰落
QPSK帧可视化（28符号）
T
P
D1...D26
总时长: 28 × 520 μs = 14.56 ms
↩ 返回总览
11

## Slide 12
VHF车载移动信道模型
5-path Rayleigh Fading + Doppler + Fractional Delay
多径数量 | 5-path
时延剖面（μs） | [0, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0]
功率剖面（dB） | [0, -3, -6, -9, -12]
衰落类型 | Rayleigh（微小没有直射径）
多普勒频移 fd | 5.56 Hz (60 km/h @ 100 MHz)
相干时间 Tc | ≈ 0.18 s (1/fd)
相干带宽 Bc | ≈ 390 kHz
衰落类型 | 慢衰落（Tc >> 帧时长 ~14.56 ms）
频率选择性 | 是（Bc < 信号带宽 1 MHz）
功率时延剖面
0 dB
0 μs
-3 dB
0.2 μs
-6 dB
0.5 μs
-9 dB
1 μs
-12 dB
2 μs
实现方法
• Jakes Doppler谱：滤波高斯噪声法
• 分数时延：interp1插值实现
• 慢衰落近似：一帧内信道不变
• 频率选择性：每子载波独立衰落
信道特性总结
✓ 慢衰落：帧内信道恒定，可用块型导频
✓ 频率选择性：需要 OFDM + 频域均衡
✓ 5径 Rayleigh：无直射径，实际场景仿真
✓ 多普勒 fd=5.56 Hz：低速移动性弱
↩ 返回总览
12

## Slide 13
接收端同步与信道估计
Time Sync + Frequency Sync + Channel Estimation
时间同步（Time Sync）
• 方法：已知训练序列与接收信号互相关
• 相关峰值位置 → 符号起始位置
• PN序列自相关特性好，峰值明显
• 精度：样本级别对齐
频率同步（Freq Sync）
• 方法：CP自相关法
• CP与IFFT尾部相同 → 相关峰值
• 相位差 → 频偏估计 Δf̂
• 补偿：时域乘复指数旋转
信道估计与均衡
块型导频估计（Block-type Pilot）
Ĥ_k = Y_k / X_k (ZF估计)
• X_k = ±1 (BPSK已知导频)
• 覆盖全部 400个活跃子载波
• 慢衰落下，一帧使用同一估计值
频域均衡（ZF Equalization）
X̂_k = Y_k / Ĥ_k
• 简单高效，但噪声放大在深衰落处
• 可升级为 MMSE均衡以改善性能
↩ 返回总览
13

## Slide 14
接收端解码流程
从接收信号到BER统计的完整链路
RX Signal
接收信号
Remove CP
去除前缀8样本
FFT
512点FFT
Equalize
ZF均衡
Demodulate
硬判决解调
Deinterleave
反置换恢复顺序
Viterbi
维特比译码
CRC Check
校验过/失败
BER Stats
比特错误率
关键技术点
• FFT转换
时域→频域
• ZF均衡
压缩信道影响
• 硬判决
最近星座点判决
• 反置换
恢复交织前顺序
• 维特比译码
最大似然序列估计
• CRC校验
帧错误检测
• BER统计总性能指标
↩ 返回总览
14

## Slide 15
当前进度与待完成工作
Current Progress & TODO
✓ 已完成 (Completed)
✓
信源生成（均匀随机比特流）
✓
CRC-16编码（0x1021）
✓
卷积码编码（K=7, R=1/2）
✓
随机交织（rng(42)）
✓
符号调制（QPSK/16QAM/64QAM）
✓
OFDM调制（IFFT + CP）
✓
VHF车载移动信道模型（5-path Rayleigh）
○ 待完成 (TODO)
○
接收端时间同步（互相关）
○
接收端频率同步（CP相关）
○
信道估计与频域均衡（ZF）
○
解调 + 反置换 + 维特比译码
○
CRC校验与BER统计
○
SNR-BER性能曲线绘制
○
用户界面 GUI
↩ 返回总览
15

## Slide 16
关键代码: OFDM调制 (IFFT + CP)
function tx_sym = ofdm_tx_symbol(data_syms, cfg)
% OFDM modulation: subcarrier mapping + IFFT + CP
% data_syms - 400 complex symbols (column)
% tx_sym - 520 time-domain samples
freq = zeros(cfg.N_fft, 1); % 512 bins
freq(cfg.idx_data1) = data_syms(1:200); % 1st half
freq(cfg.idx_data2) = data_syms(201:400);% 2nd half
time_sym = ifft(freq, 512) * sqrt(512); % IFFT
tx_sym = [time_sym(end-7:end); time_sym];% prepend CP
核心原理
1. 频域映射: 400个QAM符号 填入512个FFT bin中 DC、保护带、Nyquist置0
2. IFFT变换: 频域 → 时域 乘以√N保证功率归一化
3. 循环前缀(CP): 复制尾部8个样本到前面 8 μs > 2 μs最大时延 消除多径ISI
4. 符号总长: 8+512=520样本 即520 μs @ 1 MHz

## Slide 17
关键代码: 时间与频率同步
%% ===== Time Sync: Cross-Correlation =====
[corr, lag] = xcorr(rx_signal, cfg.train_tx);
[~, peak] = max(abs(corr));
frame_start = lag(peak) + 1;
%% ===== Freq Sync: CP Phase Difference =====
phase_acc = 0;
for s = 1:n_syms
cp = rx(sym_start : sym_start+cp_len-1);
tail = rx(sym_start+N_fft : sym_start+sym_len-1);
phase_acc = phase_acc + sum(tail .* conj(cp));
end
df = angle(phase_acc) / (2*pi * N_fft/fs); % Hz
rx_corrected = rx .* exp(-1j*2*pi*df*t); % compensate
同步原理
时间同步:
本地重建训练符号(rng=7) 与接收信号做互相关 峰值位置 = 帧起点
PN序列自相关好 → 尖峰
频率同步:
CP = IFFT尾部的拷贝 频偏使两者产生相位差
多符号累加抑制噪声
Δf = ∠(Σtail·cp*)/(2π·T)
乘以复指数补偿频偏

## Slide 18
关键代码: 信道估计与均衡
%% ===== LS Channel Estimation =====
% Pilot: known BPSK symbols (rng=13), ±1
Y_pilot = fft(rx_pilot_sym, 512) * sqrt(1/512);
Y_active = Y_pilot([idx_data1, idx_data2]); % 400 bins
H_est = Y_active ./ cfg.pilot_syms; % LS: H = Y/X
%% ===== ZF Equalization =====
for s = 1:n_data_syms
Y_data = extract_data_subcarriers(rx_data_sym);
X_eq = Y_data ./ H_est; % ZF: X = Y/H
bits = demodulate(X_eq, mod_type);
end
%% Alternative: MMSE (needs noise variance sigma2)
% X_mmse = Y .* conj(H) ./ (abs(H).^2 + sigma2);
估计与均衡原理
LS信道估计:
导频是已知的BPSK ±1
Ĥ = Y_pilot / X_pilot
逐子载波除法，简单高效
块状导频:
1个OFDM符号 = 导频
假设帧内信道不变
适合慢衰落(fd=5.56Hz)
ZF均衡:
X̂ = Y / Ĥ
零强制，消除信道影响
缺点: 深衰落处噪声放大
MMSE: 考虑噪声方差
在低SNR下优于ZF
需要额外估计σ²

## Slide 19
关键代码: Viterbi译码与CRC校验
%% ===== Viterbi Decoding =====
trellis = poly2trellis(7, [171 133]); % same as TX
% Hard-decision Viterbi
decoded = vitdec(rx_coded_bits, trellis, ...
tblen, 'trunc', 'hard');
%% ===== CRC-16 Verification =====
poly = [1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1];
for f = 1:n_frames
frame_data = decoded(frame_start : frame_start+1023);
rx_crc = decoded(frame_start+1024 : frame_start+1039);
computed_crc = crc_shift_reg(frame_data, poly);
if all(rx_crc == computed_crc)
frame_ok(f) = true;
end
end
译码与校验原理
Viterbi译码:
K=7, R=1/2, [171,133]
64状态网格搜索
最大似然序列估计
tblen: 回溯深度(5×K)
'trunc': 截断模式
CRC-16校验:
每帧1024+16 bits
重新计算CRC
与接收CRC比较
不匹配→帧错误
BER计算:
BER = 错误bit数/总bit数
FER = 错误帧数/总帧数
遍历SNR绘制BER曲线